全自动在线式COB固晶机 资料

SC-DB801S特点

1、国内首家专门针对COB行业特点设计研发的全视觉、双头COB固晶机专业生产厂家；

2、在原SC-688P的基础上，改进了软件、硬件，实现生产线式固晶机；

3、机器结合传统SMT贴片机原理，贴装前视觉校正X.Y方向及角度偏差，以实现精确贴装，也可贴电阻电容；

4、点胶、贴片为一体，可精确点取红胶、黑胶、银浆、锡膏等。高温进口橡胶吸嘴，有不同尺寸可供选择；

5、IC可360度任意贴装；

6、IC盒最多可放置8盒；

7、自动识别打X板（坏板），贴装时自动跳过；

8、X/Y轴采用日松下伺服电机及进口精密导轨、滚珠丝杆，保证高精度、高速度运行。

9、独特的夹具设计，可贴所有种类PCB板；

10、系统可储存120个以上的程序，随时调用；

11、不抛料、不粘胶，邦定机对点通过率99%以上；

12、机器简单易学、易懂，客户可到我公司免费培训，软件终身免费升级。

主要规格

| 产品型号 | SC-DB801S |
| --- | --- |
| 固晶速度 | 3000-5000粒/小时 |
| 固晶精度 | ±0. 05mm |
| 点胶速度 | 260ms/个 |
| X/Y精度 | ±0.05mm |
| 旋转精度 | ±0.01度 |
| 贴 装 头 | 2个 |
| 点胶头 | 1个 |
| IC尺寸 | 0.2X0.2—18X18(mm) |
| PCB尺寸 | 50X50—300X250(mm) |
| 电 源 | 220V，50HZ |
| 功 率 | 800W |
| 气压标准 | 0.5Mpa |
| 外形尺寸 | 4500X1450X2000(mm) |
| 机器重量 | 600KG |

标准配置

| 机械视觉系统 | 三创自主开发 |
| --- | --- |
| 识别方式 | IC/PCB板自动PR对位 |
| 编程方式 | 全自动软件编程 |
| 操作系统 | Windows2000/XP |
| 马达 | 松下伺服电机 |
| 相机 | 工业专用相机 |
| X/Y传动方式 | 进口导轨丝杆(上银、TBI) |
| 气动元件 | SMC |
| 工控电脑 | 研为科技 |
| 显示器 | 17寸DELL （可选配） |